РД 78.36.005 - 2005 ДГЗИ МВД России Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану (извлечения)

Рекомендации устанавливают порядок обследования объектов, подлежащих охране.

Предназначены для оказания методической помощи специалистам вневедомственной охраны, занимающихся вопросами организации обследования объектов.

I. Условные сокращения и определения

1.1.	В настоящих Рекомендациях приня
ты следующие условные сокращения:

ГПС МЧС России - Государственная противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

КПП - контрольно-пропускной пункт;

МВК - межведомственная комиссия;

ПЦН - пульт централизованного наблюдения;

ТСО - техническое средство охраны;

УВО (ОВО) - управление (отдел) вневедомственной охраны.

1.2.	В настоящих Рекомендациях даны
следующие определения:

1.2.1	категория охраняемого объекта:
комплексная оценка состояния объекта,
учитывающая его экономическую или иную
(например, культурную) значимость в зави
симости от характера и концентрации со
средоточенных ценностей, последствий от
возможных преступных посягательств на
них, сложности обеспечения требуемой на
дежности охраны;

- особо важный объект: объект, зна
чимость которого определяется органами
государственной власти или местного са
моуправления в целях определения мер по
защите интересов государства, юридичес
ких и физических лиц от преступных посяга
тельств и предотвращения ущерба приро
де и обществу, а также от возникновения
чрезвычайной ситуации;

- объект жизнеобеспечения: сово
купность жизненно важных материальных,
финансовых средств и услуг, сгруппирован-

ных по функциональному предназначению и используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, транспортном, коммунально-бытовом обеспечении и др.);

- объект повышенной опасности:
объект, на котором используют, производят,
перерабатывают, хранят или транспортиру
ют радиоактивные, взрыво- и пожароопас
ные, опасные химические и биологические
вещества, создающие реальную угрозу
возникновения источника чрезвычайной си
туации;

- рубеж охранной сигнализации:
шлейф или совокупность шлейфов сигнали
зации, контролирующих охраняемые зоны
территории, здания или помещения (пери
метр, объем или площадь, ценности или
подходы к ним) на пути возможного движе
ния нарушителя к материальным ценностям,
при преодолении которых выдается соот
ветствующее извещение о проникновении;

- собственник: юридическое или
физическое лицо, которое обладает права
ми владения, пользования, распоряжения
материальными ценностями, в том числе ин
теллектуальной собственностью, по своему
усмотрению, а также несет ответственность
за них в соответствии с действующим зако
нодательством;

- техническое средство охраны:
конструктивно законченное, выполняющее
самостоятельные функции устройство, кото
рое входит в состав систем охранной и тре
вожной сигнализации, контроля и управле
ния доступом, охранного телевидения, ос
вещения, оповещения и других систем,
предназначенных для охраны объекта;

1.6.8	ущерб от преступного посягатель
ства: экономические, экологические или
социальные последствия (убытки, потери)
от преступного посягательства на охраняе
мый объект.

II. Общие положения 2.1. Область применения

2.1.1. Настоящие Рекомендации о порядке обследования объектов, принимав-

мых под охрану (далее - Рекомендации), устанавливают порядок обследования объектов подлежащих охране. Рекомендации предназначены для оказания методической помощи специалистам вневедомственной охраны, занятых вопросами организации охраны объектов различных форм собственности. Рекомендации разработаны взамен методического пособия "Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану", утвержденного ГУВО МВД России 16.12.1997 г.

2.1.2. Рекомендации должны использоваться совместно с действующими стандартами, руководящими и нормативными документами, директивными материалами и рекомендациями, в которых отражены вопросы организации охраны и оборудования объектов ТСО (Приложение А).

2.2 Цель и задачи обследования объекта

2.2.1 Целью обследования является определение категории охраняемого объекта, разработка комплекса мероприятий и технических предложений по организации охраны объекта с учетом сформированных типовых решений, обеспечивающих достаточную безопасность имущества Собственника по доступной цене.

Категорирование охраняемых объектов в соответствии с РД 78.36.003-2002 приведено в Приложении Б настоящих Рекомендаций.

По результатам обследования для объектов категорий А1, А2 и Б2 составляется Акт обследования и разрабатывается Техническое задание на проектирование комплекса ТСО. Для объектов категории Б1 составляется Акт обследования со схемой блокировки. В отдельных случаях, на объектах категории Б2 (например, на объектах культуры), допускается производить монтажные работы согласно Акту обследования со схемой блокировки.

2.2.2. При проведении обследования объектов категории Б2 Собственник и УВО (ОВО) вырабатываю компромиссное решение по вопросам организации охраны в соответствии с Техническим заданием на проектирование или Актом обследования со схемой блокировки. Собственнику необходимо разъяснить, что предложенные мероприятия в случае их реализации обеспечивают надежную охрану объекта, а также указать возможные негативные последствия их невыполнения.

2.2.3. Отказ от отдельных предложений УВО (ОВО) по охране объекта должен оговариваться в договоре и подтверждаться подписью Собственника объекта.

2.3. Подготовка к обследованию объекта

- Основанием для обследования
объекта является письменное заявление
Собственника в УВО (ОВО) с просьбой о
приеме объекта под охрану.

- Заявление Собственника должно
быть зарегистрировано в канцелярии в день
его поступления и рассмотрено начальни
ком УВО (ОВО) или лицом, его замещаю
щим.

- Перед обследованием Собствен
нику объекта должна быть представлена
исчерпывающая информация о перечне
оказываемых подразделением услуг, в кото
рый входят:

1)	стоимость услуг;

- сведения, представляемые для за
ключения договора;

- организация централизованной, ми
лицейской, военизированной, сторожевой
охраны;

- проектирование, монтаж, техничес
кое обслуживание и ремонт ТСО;

- требования УВО (ОВО) к инженерно-
технической укрепленности строительных
конструкций с отметкой Собственника объек
та об ознакомлении и согласии в заявлении.

2.3.4.	При необходимости оборудова
ния рассматриваемого объекта средства
ми инженерно-технической укрепленности
и ТСО, руководитель технической службы
УВО (ОВО) в течение двух дней организует
работу по подготовке обследования объек
та, в процессе которой он должен:

- разъяснить Собственнику порядок об
следования и оборудования объекта сред
ствами инженерно-технической укреплен
ности и ТСО;

- согласовать с Собственником предва
рительную дату и время работы межведом
ственной комиссии в составе представите
лей УВО (ОВО) и Собственника. В необходи
мых случаях в работе МВК могут участвовать
представители    заинтересованных   ве
домств, органов местного самоуправления
и вышестоящей организации вневедом
ственной охраны. При оборудовании объек
та техническими средствами пожарной, ох
ранно-пожарной сигнализации, участие
представителей ГПС МЧС России в работе
МВК обязательно;

-	назначить технических исполнителей
от УВО (ОВО) обследования объекта и под
готовки рабочей документации.

- После согласования с УВО (ОВО)
даты обследования объекта Собственник
извещает телефонограммой (факсом) по
дразделение охраны о месте и времени
сбора МВК.

- Телефонограмма должна быть за
регистрирована в УВО (ОВО) и доведена
под роспись сотрудникам, назначенным
для участия в работе МВК.

III. Обследование объекта 3.1. Последовательность обследования объекта

Межведомственная комиссия обследует объект, подлежащий принятию под охрану, определяет основные задачи, решение которых необходимо для организации надежной системы охраны объекта.

3.1.1.	В соответствии с Приложением Б
настоящих Рекомендаций комиссия опре
деляет категорию объекта (отдельных зон) и
устанавливает:

- наименование и адрес объекта;

- ведомственную принадлежность;

- производственное или другое назна
чение;

- степень тяжести возможного финансо
вого, экономического и т.п. ущерба (вклю
чая угрозу здоровью и жизни людей) от не
санкционированного проникновения на
объект;

- аварийную безопасность.

3.1.2.	Комиссия изучает схему блоки
ровки и строительные чертежи объекта, оп
ределяет:

- расположение на местности;

- занимаемую площадь;

-	конфигурацию периметра: общую
протяженность и протяженность линейных
участков (участков прямой видимости);

-	количество административных и произ
водственных зданий, отдельно стоящих
складских помещений, вспомогательных

и других строений, их этажность, наличие подвальных и чердачных помещений, размеры по периметру;

- наличие в черте режимной зоны объек
та жилых домов, предприятий, учреждений,
организаций, строений, не принадлежащих
Собственнику;

- режим работы объекта, наличие огра
ничения доступа в отдельные здания или по
мещения;

- наличие арендаторов;

- наличие смежных строений;

- наличие кабельных и иных сетей.

3.1.3.	Комиссия проверяет инженерно-
техническую укрепленность сооружений
периметра и устанавливает:

- вид и состояние внешнего огражде
ния;

- уязвимые места;

- наличие и состояние полосы отчужде
ния;

- работоспособность ТСО, установлен
ных по периметру;

- наличие защитных металлических се
ток на светильниках охранного освещения;

- наличие КПП, ворот, калиток.

3.1.4.	Комиссия изучает территорию
объекта и определяет: количество, разме
ры, состояние и расположение открытых
площадок для хранения ценностей, авто
стоянок, мест складирования товаров, в том
числе - под навесами.

3.1.5.	Комиссия проверяет здания, по
мещения и определяет:

- уязвимость элементов строительных
конструкций и их характеристики по клас
сам защиты согласно РД 78.36.003-2002;

- техническое состояние крыш;

-	инженерно-техническую укреплен
ность коммуникаций, выходящих на крыши;

- помещения, разделенные на группы, в
соответствии с их назначением, стоимостью
и количеством охраняемых предметов (де
нежные средства, ценности, оружие и бое
припасы, ядовитые, наркотические, радио
активные и иные опасные вещества);

- количество отапливаемых и не отапли
ваемых помещений, их размеры (длина, ши
рина, высота и конфигурация);

- количество и характеристики (разме
ры, материал и др.) элементов строитель
ных конструкций (окна, двери, люки, нека
питальные стены, перекрытия), их инженер
но-техническую укрепленность (наличие
металлических решеток, запирающих уст
ройств и замков);

- характеристики размещения предме
тов преступных посягательств;

- количество уязвимых мест и вероятные
способы проникновения через них (откры
вание, взлом или пролом, другие способы);

- количество телефонных линий, катего
рию электроснабжения.

3.1.6.	После оценки характеристик и
особенностей объекта комиссия проверя
ет состояние охраны и определяет:

-	структуру охраны (вневедомственная,
ведомственная, милицейская, военизиро-

ванная, сторожевая, частное охранное предприятие, служба безопасности);

- укомплектованность штата охраны;

- соответствие дислокации постов мес
там хранения ценностей;

- состояние и количество КПП;

- техническую оснащенность КПП;

- количество и состояние запасных ав
тотранспортных и железнодорожных ворот;

- обеспеченность охраны вооружени
ем, порядок вооружения;

- обеспеченность охраны специальны
ми средствами активной обороны;

- наличие досмотровых площадок;

- наличие служебных собак.

- Комиссия изучает помеховую об
становку на объекте, характеризующейся
наличием вблизи объекта: акустических по
мех и шумов промышленных установок, про
ходящих железнодорожных составов поез
дов, метрополитена, крупных автомагистра
лей, мощных компрессорных установок, вы
соковольтных линий электропередач, ра
диоустановок, вибраций строительных кон
струкций, движения воздуха в охраняемой
зоне, электромагнитных помех, изменений
температуры и влажности воздуха, помех по
сети электропитания и иных воздействую
щих факторов.

- Комиссия определяет способ пе
редачи информации на ПЦО (по телефону
или радиоканалу), а также уровень прохож
дения сигнала по радиоканалу.

3.2. Требования к рабочей документации

3.2.1.	По результатам работы МВК со
ставляется рабочая документация, которая
включает в себя:

а)	Акт обследования объекта;

б)	Техническое задание на проектиро
вание комплекса ТСО или Акт обследова
ния объекта со схемой блокировки.

Акт обследования составляется в 3-х экземплярах - два экземпляра Акта вручаются Собственнику для выполнения предложений по результатам обследования; один экземпляр остается в УВО (ОВО).

Образец акта обследования приведен в приложении Г.

3.2.2.	В Акте обследования определяют
ся предложения по организации (усиле
нию) охраны объекта:

а)	вид охраны: централизованная, мили
цейская, военизированная, сторожевая, с
использованием служебных собак;

б)	структура охраны: по периметру, по

отдельным частям объекта, смешанная;

в)	режимные мероприятия: порядок вво
за, вывоза и выноса имущества, ограниче
ния в передвижении по охраняемой терри
тории, установление запретных зон на под
ступах к охраняемому объекту;

г)	вспомогательные технические сред
ства: оборудование объекта устройствами
заграждения, наружного освещения и под
ступов к объекту, организация телефонной
или иной связи;

д)	необходимое количество постов и
маршрутов, их дислокация, требуемое ко
личество личного состава охраны по долж
ностям;

е)	состав служебной документации, ко
торая должна находиться в караульном по
мещении, комнате милиции или на посту ох
раны объекта.

3.2.3. Комиссия вносит предложения по оборудованию объекта ТСО в соответствии с требованиями нормативных правовых актов (Приложения А и В). По согласованию с ДЗГИ МВД России допускается использовать ТСО, имеющие российский сертификат соответствия.

Предложения разрабатываются на основе типовых решений, обеспечивающих безопасность имущества по доступной цене. При этом должны быть отражены следующие вопросы:

- необходимость проведения монтаж
ных работ на объекте;

- предлагаемый комиссией принцип
организации охраны объекта по периметру
или по отдельным частям;

- порядок защиты окон, дверей, люков,
воздуховодов ТСО;

- блокировка строительных конструкций
(наименование материалов, из которых они
изготовлены, размеры, количество);

- структура комплекса охранной сигна
лизации: количество рубежей охраны, цент
рализованная или автономная;

- резервирование электропитания;

- необходимость применения средств
усиления охраны;

- состав, количество и размещение
оборудования;

- протяженность, тип прокладки прово
дов и кабелей, их защита;

- ориентировочная стоимость оборудо
вания объекта;

- надежность охраны;

- мероприятия по инженерно-техничес
кой укрепленности объекта (в части окон
ных решеток, перегородок, лестниц и дру-

гих конструкций).

Использование указанных материалов строительных конструкций не должны нарушать требования и предписания ГПС МЧС России;

- дополнительные требования - перечислить.

3.2.4. При оформлении результатов обследования окончательное решение по выбору рекомендуемых МВК мероприятий принадлежит Собственнику объекта.

В случае несогласия с предложениями, Собственник письменно уведомляет об этом УВО (ОВО).

После достижения единого мнения рабочая документация подписывается всеми членами МВК и скрепляется печатями соответствующих организаций.

На основании утвержденного МВК Акта обследования объекта разрабатывается Техническое задание на проектирование. Образец Технического задания приведен в Приложении Д настоящих Рекомендаций.

Приложение А

к Рекомендациям о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану

Перечень нормативно-технической документации, используемой с настоящими Рекомендациями

1.	Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 14 августа 1992 года
№ 589 "Об утверждении Положения о вневе
домственной охране при органах внутрен
них дел Российской Федерации".

- Приложение к постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 14 авгу
ста 1992 года № 587 "Вопросы частной де
тективной и охранной деятельности".

- Приказ МВД России от 5 августа 1993
года № 371 "Об утверждении Инструкции о
порядке инспектирования ведомственной
охраны предприятий, учреждений и органи
заций подразделениями вневедомственной
охраны при органах внутренних дел".

- Приказ МВД России от 15 июня 1994
года № 201 "Об утверждении Наставления
по организации деятельности строевых по
дразделений милиции вневедомственной
охраны при органах внутренних дел".

- Приказ МВД России от 16 августа 2003
года № 647 "Об утверждении Наставления
по эксплуатации технических средств охра
ны подразделениями вневедомственной ох-

раны при органах внутренних дел".

- Приказ МЧС России от 28 февраля
2003 года № 105 "Об утверждении требова
ний по предупреждению чрезвычайных си
туаций на потенциально опасных объектах
и объектах жизнеобеспечения".

- НПБ 88-2001. Установки пожаротуше
ния и сигнализации. Нормы и правила про
ектирования (взамен НПБ 88-1995).

- ППБ 01-2003. Правила пожарной без
опасности в Российской Федерации.

- НПБ 104-2003. Системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожа
рах в зданиях и сооружениях (взамен НПБ
104-1995).

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Си
стемы тревожной сигнализации. Часть 1.
Общие требования. Раздел 4. Руководство
по проектированию, монтажу и техническо
му обслуживанию.

- ГОСТ 21.101-97. Основные требова
ния к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 51136-98. Стекла защитные
многослойные. Общие технические усло
вия.

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и
другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Ка
тегории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 12.2.007-75. Изделия электро
технические.

- ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные
поля радиочастот.

- ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, ви
део- и аналогичная электронная аппарату
ра.

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строи
тельство предприятий, зданий и сооруже
ний.

- РД 78.36.002-99. Технические сред
ства систем безопасности объектов. Обоз
начения условные и графические элемен
тов систем.

- РД 78.36.003-2002. Инженерно-техни
ческая укрепленность. Технические сред
ства охраны. Требования и нормы проекти
рования по защите объектов от преступных
посягательств.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы
охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и
приемки работ.

- Пособие к РД 78.145-93.

- РД 78.146-93. Инструкция о техничес
ком надзоре за выполнением проектных и
монтажных работ по оборудованию объек
тов средствами охранной сигнализации.

- РД 78.148-94. Защитное остекление.
Классификация, методы испытаний, приме
нение.

- РД 25.952-90. Системы автоматичес
кого пожаротушения, охранной, пожарной
и охранно-пожарной сигнализации. Поря
док разработки задания на проектирова
ние.

25.	Р 78.36.001-99. Рекомендации по
оборудованию церквей современными тех
ническими средствами охранной сигнали
зации.

- Р 78.36.002-99. Выбор и применение
телевизионных систем видеоконтроля: Ре
комендации.

- Р 78.36.003-99. Рекомендации по ком
плексному оборудованию банков, пунктов
обмена валюты, оружейных и ювелирных
магазинов, коммерческих и других фирм и
организаций техническими средствами ох
раны, видеоконтроля и инженерной защи
ты. Типовые варианты.

- Р 78.36.007-99. Выбор и применение
средств охранно-пожарной сигнализации
и средств технической укрепленности для
оборудования объектов: Рекомендации.

- Р 78.36.013-2002. Ложные срабатыва
ния технических средств охранной сигнали
зации и методы борьбы с ними: Рекоменда
ции.

- ТТ 78.36.001-99. Типовые требования
по технической укрепленности и оборудо
ванию сигнализацией предприятий торгов
ли.

- ТТ 78.36.002-99. Типовые требования
по технической укрепленности и оборудо
ванию сигнализацией учреждений культу
ры, расположенных в зданиях, не являющих
ся историческими и архитектурными памят
никами.

- РМ 78.36.001-99. Справочник инже
нерно-технических работников и электро
монтеров технических средств охранно-по
жарной сигнализации.

Приложение Б

к Рекомендациям о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану

Категорирование охраняемых

объектов Группа (категория) А

Объекты особо важные, повышенной

опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие преступления) на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут привести к крупному, особо крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, экологии, предприятию или иному владельцу имущества.

Подгруппа А1:

-	объекты особо важные, повышенной
опасности и жизнеобеспечения, включен
ные в перечень объектов, подлежащих

государственной охране, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587;

- объекты, включенные органами власти
субъектов Российской Федерации или ме
стного самоуправления в перечни объектов
особо важных, повышенной опасности и
жизнеобеспечения;

- объекты по производству, хранению и
реализации наркотических веществ, ядов,
химикатов, токсичных, психотропных

веществ и препаратов (базы аптекоуправления, аптеки, склады медрезерва, научные, медицинские и другие учреждения, заведения, в практике которых используются эти вещества);

- ювелирные магазины, склады и другие
объекты, использующие в своей деятельно
сти ювелирные изделия, драгоценные ме
таллы и камни;

- объекты и помещения для хранения
оружия и боеприпасов, радиоизотопных ве
ществ и препаратов;

- предметы старины, искусства и культу
ры;

- объекты кредитно-финансовой систе
мы (банки, банкоматы, пункты обмена валю
ты);

- кассы предприятий, организаций, уч
реждений, головные кассы крупных торго
вых фирм;

- сейфовые комнаты, предназначенные
для хранения денежных средств, ювелир
ных изделий, драгоценных металлов и кам
ней;

- другие аналогичные объекты и имуще
ственные комплексы.

Подгруппа А2 (специальные помещения объектов особо важных и повышенной опасности):

-	хранилища и кладовые денежных и ва
лютных средств, ценных бумаг;

- хранилища ювелирных изделий;

- хранилища секретной документации,
изделий;

- специальные хранилища взрывчатых,
наркотических, ядовитых, радиоактивных,
бактериологических, токсичных, психотроп
ных веществ и препаратов;

- специальные фондохранилища музе
ев и библиотек.

Группа (категория) Б

Объекты подгрупп Б1 и Б2 - это объекты, хищения на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере до 500 и свыше 500 минимальных размеров оплаты труда соответственно,

Подгруппа Б1:

-	объекты с хранением или размещени
ем изделий технологического, санитарно-
гигиенического и хозяйственного назначе
ния, нормативно-технической документа-

ции, инвентаря и другого аналогичного имущества;

-	объекты мелкооптовой и розничной
торговли (павильон, палатка, ларек, киоск).

Подгруппа Б2:

-	объекты с хранением или размещени
ем товаров и предметов повседневного
спроса, продуктов питания, компьютерной
техники, оргтехники видео- и аудиотехники,
кино- и фотоаппаратуры, мехов, кожи, авто
мобилей и запасных частей к ним, алкоголь
ной продукции с содержанием спирта свы
ше 13 процентов объема готовой продукции
и другой аналогичной продукции.

Объекты, не вошедшие в перечни, классифицируются по ближайшему аналогу с учетом возможного риска и ущерба вследствие преступного посягательства на них.

Приложение В

к Рекомендациям о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану

Типы извещателей для обнаружения проникновения

| Элемент конструкции | Способ воздействия | Способ защиты |
| --- | --- | --- |
| Витрина, окно, дверь и другие остекленные конструкции | Разрушение: разбитие, вырезание, выдавливание, выворачивание, терморазрушение | Линейный электроконтактный (фольга), ударно-контактный, аку-стический, пьезоэлектрический |
| Дверь, ворота, люк, перегородка и другие деревянные конструкции | Разрушение: пролом, выпиливание, сверление, разборка | Линейные электроконтактный (провод), пьезоэлектрический, вибрационный, пассивный инфракрасный |
| Дверь, ворота, решетка, стена и другие металлические конструкции | Разрушение: разрубание, раздвигание, выкусывание, выпиливание, высверливание, выдавливание, прожигание | Линейные электроконтактный (провод), пьезоэлектрический, вибрационный |
| Стена, перекрытие и другие конструкции из кирпича и бетона | Разрушение: пролом, пробитие, выдавливание, выпиливание, сверление, разборка. | Линейные электроконтактный (провод), пьезоэлектрический, вибрационный, пассивный инфракрасный |
| Дверь, ворота, окно и другие открывающиеся конструкции. Сейф, металлические шкаф, отдельный предмет интерьера, экспонат музея, выставок и другие предметы | Открывание | Магнитоконтактный, выключатель конечный, активный оптикоэлектронный, ультразвуковой, радиоволновой (для металлической двери) |
| Сейф, металлические шкаф, отдельный предмет интерьера, экспонат музея, выставок и другие предметы | Касание, приближение, перемещение | Емкостный, оптико-электронный, ультразвуковой, радиоволновой, комбинированный, совмещенный |
| Внутренний объем помещения, периметр, территория отдельных площадок | Проникновение, перемещение нарушителя | Оптико-электронный, ультразвуковой, радиоволновой, комбинированный, совмещенный |
| Отдельный предмет охраны | Перемещение, разрушение | Линейные электроконтактный (провод), магнитоконтактный, пьезоэлектрический, ультразву-<овой, радиоволновой (металлический предмет), емкостный, вибрационный |

Продолжение таблицы

Типы извещателей для обнаружения проникновения

| Элемент конструкции | Способ воздействия | Способ защиты |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя сторона ограждения | Перемещение нарушителя в зоне обнаружения | Радиоволновой, активный оптикоэлектронный, радиотехнический |
| Козырек ограждения | Перелезание | Активный оптико-электронный, емкостный, проводно-волновой |
| Подкоп под ограждение | Переползание, шум земляных работ | Трибоэлектрический |
| Основное ограждение | Перелезание, разрушение | Вибрационный, оптоволоконный |
| Проем и разрыв в ограждении | Перемещение нарушителя в зоне обнаружения | Активный оптико-электронный, радиоволновой |
| Приложение Г к Рекомендациям о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану |

Выполнить защиту следующих строительных конструкций:

| Строительная конструкция | Наименование материала | Размер (длина, ширина, высота), м | Кол-во защищаемых конструкций | Извещатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | кол-во |
| Здание (помещение): 1 Дверь одностворчатая 2 Дверь 3 Дверь люка 4 Витрина 5 Оконная рама 6 7 8 Технологический канал 9 Слуховое окно 10 Капитальная стена 11 Временная стена и перегородка 12 Перекрытие (потолка и пола) 13 14 Ограждение периметра территории 15 Ограждение отдельной площадки |  |  |  |  |  |

Примечание: Дополнительно в акт обследования вносят информацию по данному объекту, приведенную в подпунктах 3,2.2 и 3,2,3 настоящих Рекомендаций.

Провода проложить

(открыто, скрыто, протяженность в м)

Электроснабжение ТСО осуществить от	__

Схема блокировки прилагается на.

л.

Задание  Собственнику  по  инженерно-технической  укрепленности  объекта

прилагается на	л.

Выполнение работ по монтажу ТСО

планируется провести в

200

(месяце)

экз.

Настоящий акт составлен в

Представители:

Собственник

(подпись)

УВО (ОВО).

(подпись)

Других организаций.

(подпись)

Приложение Г.1

к Акту обследования Схема блокировки объекта

Схема блокировки объекта составляется поэтапно с указанием:

-	размеров помещений (длина, ширина и
высота) в м;

-	трассы  прокладки  электропроводок
(шлейфа сигнализации, электроснабжения
к Оповещателям, телефонам и их расстоя
ние от приборов приемно-контрольных.

оконечных устройств ПЦН);

- места установки прибора приемно-конт
рольного, оконечного устройства ПЦН, изве
щателя, Оповещателя;

- место нахождения щита электроснабже
ния;

- места прохода через капитальные и нека
питальные стены.

Приложение Г.2

к Акту обследования

Задание Собственнику по инженерно-технической укрепленности объекта

Собственнику до"_

_200	г. выполнить следующие работы:

| Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение Д

к Рекомендациям о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану

Образец

Техническое задание

I.	Титульный лист

- Вышестоящая организация, ведом
ство, министерство.

- Гриф секретности.

1.3.Согласующая и утверждающая подписи.

- Наименование документа - Техниче
ское задание на проектирование системы
охранной и тревожной сигнализации.

- Наименование объекта, его адрес.

II.	Общие сведения

- Собственник.

- Основание для проведения работ
(договор от	№	).

- Генеральная проектная организа
ция (наименование, адрес, телефон).

- Стадия разработки (рабочий про
ект).

III.	Исходные данные для проектиро
вания

- Категория объекта (А1, А2, Б1, Б2).

- Описание объекта (согласно схемы
блокировки).

3.2.1. Составляющие объекта, подлежащего его охране:

а)	периметр;

б)	здания и сооружения;

в)	въездные ворота;

г)	главные и запасные входы в здание;

д)	отдельные помещения здания;

е)	специальные помещения объектов
категории А2;

ж)	отдельные предметы.

3.3.	Действия для реализации требова
ний безопасности.

3.3.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

а)	попытка несанкционированного про
никновения на территорию, в здание, поме
щение;

б)	хищение, уничтожение и (или) порча

материальных ценностей;

в)	авария или умышленное выключение
сети 220 В;

г)	обрыв или замыкание сигнальных и
информационных сетей;

д)	несанкционированное изменение
алгоритмов работы систем безопасности;

е)	умышленный вывод из строя оборудо
вания центральной аппаратной и компьюте
ров;

ж)	поджог.

3.3.2. Для предотвращения последствий указанных действий предлагаются следующие меры:

а)	организация автономного резервно
го электропитания элементов системы;

б)	установка кнопок и педалей тревож
ной сигнализации в зонах вероятного напа
дения;

в)	использование оборудования, обес
печивающего контроль состояния сигналь
ных и информационных сетей;

г)	прокладка сигнальных и информаци
онных сетей в металлических коробах, тру
бах;

д)	установка коммутационного и рас
пределительного оборудования в закрыва
емых металлических шкафах, оборудован
ных сигнализацией в труднодоступных мес
тах;

е)	организация доступа к управлению
системы с помощью кодов или ключей за
щиты;

ж)	расположение основного оборудо
вания в помещениях, защищенных системой
охранной сигнализации;

з)	обеспечение возможности автоном
ной работы систем при выходе из строя
компьютерной сети;

и) ограждение территории, периметр здания и помещения оснащаются сред-

ствами охранной сигнализации;

к) организация многорубежной охраны специальных помещений объекта в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002;

л) состояние запасных и эвакуационных выходов (должны быть постоянно закрытыми);

м) обстановка на подступах к зонам, требующим повышенного уровня безопасности, контролируется системой телевизионного наблюдения.

3.4 Физическая охрана объекта осуществляется вневедомственной охраной.

- Техническая укрепленность объекта
обеспечивается в соответствии с требова
ниями РД 78.36.003-2002.

- Перечень регламентирующих доку
ментов.

При проектировании системы охранной и тревожной сигнализации руководствоваться и взять за основу нормативно-техническую документацию, приведенную в Приложении А настоящих Рекомендаций.

3.7.	Исходные материалы.

3.7.1 В качестве исходных рабочих материалов следует использовать:

а)	чертежи поэтажных планов;

б)	утвержденную экспликацию поме
щений;

в)	технические требования Собственни
ка объекта;

г)	акт обследования.
IV. Требования к ТСО
4,1, Общие требования.

4.1.1.	Требования по назначению:

а)	защита жизни и здоровья сотрудни
ков и посетителей;

б)	защита материальных и информаци
онных ценностей, находящихся на объекте;

в)	защита собственных ресурсов систе
мы и ТСО при попытках несанкционирован
ного доступа к ним;

г)	защита персонала охраны при попыт
ках нападения;

д)	реализация необходимых мер по за
щите жизни и здоровья лиц, находящихся на
территории объекта при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

4.1.2.	Требования по размещению ос
новного оборудования в помещении:

а)специально выделенном;

б)	службы безопасности;

в)	поста милиции.

4.1.3.	Требования по условиям эксплуа
тации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях

умеренного климата по ГОСТ 15150 (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 -для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

4.1.4.	Требования к безопасности.
Требования по обеспечению безопас
ности персонала и посетителей:

а)	устанавливаемое оборудование и
сети должны быть безопасными для лиц, со
блюдающих правила их эксплуатации;

б)	ТСО, устанавливаемые на террито
рии объекта, должны быть безвредны для
здоровья лиц, имеющих доступ на террито
рию объекта;

в)	устанавливаемое   оборудование
должно отвечать требованиям электробез
опасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

г)	устанавливаемое   оборудование
должно отвечать требованиям пожарной
безопасности по ГОСТ 12.2.007;

д)	допустимые уровни электромагнит
ных полей на рабочих местах должны отве
чать требованиям ГОСТ 12.1.006.

4.1.5,	Требования к продолжительности
непрерывной работы,

Системы должны функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

4.1.6,	Требования к электропитанию.
Электропитание ТСО осуществляется

по I категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Питание компьютеров осуществляется от специальной сети, в которой предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Электропитание ТСО должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002 и обеспечиваться Собственником объекта.

4.1.7.	Требования к техническому обслу
живанию и ремонту:

а)	блоки и модули устанавливаемого
оборудования должны быть взаимозаменя
емыми с аналогичными блоками из резерва
без дополнительной или с минимальной на
стройкой;

б)	обслуживание устанавливаемого
оборудования и систем в целом должно
производиться специально обученным пер
соналом Собственника объекта;

в)	периодическое регламентное обслу
живание должно производиться не чаще

одного раза в три месяца, за исключением случаев, особо оговоренных в документации;

г)	должна быть предусмотрена постав
ка необходимого количества устройств и уз
лов в резерв для оперативного ремонта. Со
став резерва устанавливается в ходе раз
работки Технического проекта;

д)	послегарантийное обслуживание
осуществляется по отдельному договору.

..1,8.	Требования к возможности расши
рения системы

охранной и тревожной сигнализации.

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

4.1.9.	Требования к надежности.

Надежность ТСО, их технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются заводом-изготовителем.

4.1.10.	Требования к гарантийным обяза
тельствам.

В течение гарантийного срока с момента приемки систем

и оборудования монтажная организация производит гарантийный ремонт систем при условии соблюдения Собственником объекта режимов и условий эксплуатации.

4.1.11.	Состав разрабатываемой доку
ментации:

а)	пояснительная записка, содержа
щая характеристику объекта, описание си
стемы;

б)	поэтажные планы размещения эле
ментов системы;

в)	структурные схемы организации сис
темы;

г)	спецификация оборудования системы;

д)	документы рабочего проекта (схемы
соединений, монтажные схемы и т.п.).

Техническая документация на оборудование должна быть

на русском языке, иметь соответствующий гриф секретности,

выполняться в 4-х экземплярах, которые после завершения работ передаются Собственнику объекта.

4.2. Требования к системе охранной и тревожной сигнализации,

4.2.1.Технические средства охранной и тревожной сигнализации должны обеспечивать:

а) ручное управление постановкой/снятием с охраны;

б)	автоматизированное (аппаратное)
управление постановкой/снятием с охра
ны;

в)	контроль состояния системы.

4.2.2.	Требования по назначению.

Система охранной и тревожной сигнализации должна обеспечивать решение следующих задач:

а)	защита материальных и информаци
онных ценностей, находящихся на объекте;

б)	защита персонала объекта при по
пытках нападения;

в)	реализация необходимых мер по за
щите жизни и здоровья лиц, находящихся на
территории объекта, при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

На объектах, охраняемых вневедомственной охраной, устанавливают ТСО, разрешенные к применению ДЗГИ МВД России.

4.2.3.	Система охранной и тревожной
сигнализации должна обеспечивать:

а)	регистрацию факта и времени нару
шения рубежа охраны;

б)	постановку и снятие зон с охраны;

в)	регистрацию (протоколирование) и
хранение информации о событиях в систе
ме для последующего ее отображения в
текстовом виде;

г)	контроль состояния шлейфов, извеща
телей, приборов с отображением неис
правностей на мониторе компьютера;

д)	отображение тревожных извещений.

- Требования по составу и разме
щению ТСО.

- Способы блокировки помещений
и строительных конструкций.

Типы извещателей для обнаружения криминального проникновения на объект приведены в Приложении В настоящих Рекомендаций.

V. Особые условия

5.1. Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон. В Техническом задании должна быть отображена необходимая информация обследования.

Представители:

Собственника объекта

(подпись, фамилия, ИО)

УВО (ОВО)

(подпись, фамилия, ИО)
Других организаций

(подпись, фамилия, ИО)

четверг, 25 мая 2006 г.